Touita
Bayssac
TP1 Debit2
# I. Schématisation et fonctionnement

leur symbole normalisé	leur marque	leur référence	les caractéristiques principales en les chiffrant
FI	GEMU	40016300	Max 15bar
FT	kobold	097698	2,5L/min / 24V / 4-20mA
Vanne	burkert	00176003	4-20 mA
FIC	Eurotherm	2604

2)Pour chaque transmetteur, préciser s’il est 2,3 ou 4 fils, ainsi que son câblage sur la maquette.

FT câblage 2 fils

Pour chaque transmetteur, préciser son principe de fonctionnement.

Le transmetteur dé débit fonctionne grâce un rotor et grâce a la vitesse de rotation du rotor on en déduis un débit.

4)Préciser les éléments suivants :
- la grandeur réglée ; Débit Qe
- la grandeur réglante ; section ouverture vanne
- l’organe de réglage ;
- une grandeur perturbatrice. Pression
5)Expliquer le fonctionnement de la maquette

Le débit est mesuré grâce a un capteur qui selon le débit mesuré va ouvrir ou fermé la vanne pour laissé passer plus ou moins d'eau donc de débit.

6) Proposer un schéma TI de votre maquette.
Proposer un schéma fonctionnel de votre maquette. On repérera sur le schéma les éléments et les grandeurs physiques présents sur la maquette.

## II. Mode manuel
Les régulation de débit sont toujours stable