# Touita
Bayssac
# I. Schématisation et fonctionnement
1. En vous aidant de la documentation disponible, faites l’inventaire de l’instrumentation mis en oeuvre dans la régulation. On précisera : (1 pt)
leur symbole normalisé
leur marque ;	EUROTHER	FUJI ELECTRIC	INCONNUE	JOHNSON PUMP
leur référence ;	2208e	A5P4763F	INCONNUE	10_24516_02
les caractéristiques principales en les chiffrant.	INCONNUE	-/+32kPa / 10,5/45VDC / 4-20mAcc	INCONNUE	24V / 20,5 l /min / 6-8A

2.	Pour chaque transmetteur, préciser s’il est 2,3 ou 4 fils, ainsi que son câblage sur la maquette. (1 pt)
LT ce câble en 2 fils
Pour chaque transmetteur, préciser son principe de fonctionnement. (1 pt)
        FCX-C capteur de pression différentielle est un appareil qui mesure avec précision une pression différentielle et la convertit en un signal de sortie 4-20mAcc.

4.	Préciser les éléments suivants : (1 pt)
- la grandeur réglée ; niveau L
- la grandeur réglante ; débit Qe
- l’organe de réglage ; P1(pompe)
- une grandeur perturbatrice débit Qs
Expliquer le fonctionnement de la maquette. (2 pts)
cette maquette nous permet de réguler le niveau d eau dans 2 cuve différentes.Si on veut réduire le volume dans la cuve du haut il suffit d ouvrir la vanne. Si on veut faire passer de l eau de la cuve du bas a la cuve du haut on active la pompe.

Proposer un schéma TI de votre maquette. (2 pts)

7,	poser un schéma fonctionnel de votre maquette. On repérera sur le schéma les éléments et les grandeurs physiques présents sur la maquette. (2 pts)

# II. Mode manuel (10 pts)
Procéder à la mise en marche du système. On amènera la mesure à 50%. (1 pt)

 2 Donner alors la valeur de la commande. (1 pt)
La commande vaut 10

3 Le procédé est-il stable ?
Non le procédé est instable
4)