TP2 Multi

# I. Compréhension
Compléter le schéma ci-dessus pour faire apparaître la boucle de régulation de température. L'organe de réglage sera FV2.

2 .Proposez un schéma fonctionnel de la régulation. Faire apparaître, FV2, la température de l'eau froide et l'échangeur thermique.

3 .Rappeler la signification des indications fournies par le régulateur ci-dessus.

VOIR SCHEMA Q2

5,Quelle différence faites-vous entre un fonctionnement en boucle ouverte et un fonctionnement en boucle fermée.

La boucle ouverte c'est quand l'opérateur contrôle l'organe de réglage du coup ce n'est pas une régulation contrairement a la boucle fermé le régulateur compare et mesure de la grandeur réglé et la consigne et agit en conséquence pour s'en approcher.

6 Quels sont les principaux paramètres à régler sur iTools et leur valeur respective, pour obtenir une régulation proportionnelle avec une bande proportionnelle de 10 % ? On s'aidera du document sur les paramètres des régulateurs.

PB :
Res :

7)Régler le débit d'eau froide avec une commande de 100%. Relever la valeur du débit affiché sur le débitmètre.
Debitv affiche 3 l/min

II. Prédéterminations et vérifications

1)Relever T0, la température de l'eau froide. Expliquez comment vous avez procédé.
 27°C
2) Mesurer K.
       T-T0=K×Y
       45,8-27=K*100
       18,8/100=K
       K=0,19

Mesure
Commande