TOUITA Azeddine
BAYSSAC robin

TP3 TT
# I. Régulation de température Mentor

À partir du schéma TI ci-dessus, proposer un schéma fonctionnel de la boucle de régulation où apparaît la perturbation de température.

1. Placer sur le schéma TI le transmetteur de température à ajouter.
2. Compléter le schéma électrique ci-dessous pour faire fonctionner la boucle de régulation représentée sur le schéma TI, ainsi que la mesure de température supplémentaire. TT2 sera connecté sur M2.

1. À quelles bornes du régulateur sont connectées les prise 1 et 2 ? (voir câblage sur la maquette)
La prise 1est connecter sur la borne rouge et la prise 2 est connecté sur la borne noire
À quelles bornes du régulateur sont connectées les prise 3 et 4 ? (voir câblage sur la maquette)
la prise 3 est connecter sur la borne noir et la prise 4 est connecté sur la borne rouge II. Mesure de température
# II. Mesure de température

1.	Quelle est la signification du nom PT100 ?
  PT100 est un capteur thermique a résistance platine
2.	Quel est le rôle du transmetteur dans une chaîne de mesure ?
Le transmetteur converti une grandeur physique précise en un signal électique

3.	Proposer un schéma électrique permettant le paramétrage du transmetteur.
4.Dans le schéma ci-dessus quel élément remplace l'ampèremètre ?
C est l entrée du régulateur
5,Programmer le transmetteur pour avoir :
- Un courant de 20 mA pour une température de 100 °C ;
- Un courant de 0 mA pour une température de 0 °C ;
- Un montage 2 fils ;
- Un temps de réponse le plus rapide possible.